Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp.  z o.o.

ul. Juliusza Słowackiego 70

96-200 Rawa Mazowiecka

Nr referencyjny zamówienia:  RAWiK/05/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

pod nazwą:

„Remont mieszadła produkcji Halberg oraz czyszczenie wnętrza Wydzielonej Komory Fermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Żydomice”

Rawa Mazowiecka, dnia 21.06.2018r.

Zatwierdził:

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Nazwa zamawiającego:		Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp.  z o.o.

Adres zamawiającego:		Juliusza Słowackiego 70

Kod Miejscowość: 		96-200 Rawa Mazowiecka

Telefon: 			46 814 21 76

Faks: 				46 814 21 76 w 13

Adres strony internetowej: 	www.rawik.pl

Adres poczty elektronicznej: 	rawik@rawik.pl

Godziny urzędowania:		dni robocze od 7:00 do 15:00

- Oznaczenie Wykonawcy.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.

- Tryb udzielania zamówienia.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r poz. 1579 ze zm.).

- Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie
 art. 11 ust. 8 ustawy.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wraz z rozporządzeniami, w tym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiajacy od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r., poz. 1126), przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2018r, poz. 1025).

- Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie z zastosowaniem art. 24 aa Pzp w związku z czym najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Zamówienia częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont mieszadła produkcji Halberg oraz czyszczenie wnętrza Wydzielonej Komory Fermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Żydomice. Zamawiający dopuszcza etapowanie realizacji i rozliczania prac przez Wykonawcę w podziale na dwa etapy: pierwszy – czyszczenie WKF’z oraz kontrola stanu istniejącego komory i konstrukcji mocującej mieszadła i niezbędne naprawy oraz drugi – demontaż, remont i montaż mieszadła.

Wytyczne realizacji zadania:

      - Remont mieszadła w Wydzielonej Komorze Fermentacyjnej (dalej zwaną WKF) będzie prowadzony w sposób umożliwiający pracę części ściekowej Oczyszczalni.

      - Wykonawca zapewni ubezpieczenie mienia ładunku (mieszadła i innych części wymagających transportu do punktu serwisowego) w zakresie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika za całkowite lub częściowe uszkodzenie lub utratę przesyłki w transporcie. Suma powinna odpowiadać wartości mienia w miejscu i w czasie załadowania na środek transportu.

      - Organizacja robót powinna zapewnić jak najmniejsze utrudnienie w bezkolizyjnym i bezpiecznym poruszaniu się po obiekcie.

      - Wykonawca własnym staraniem zorganizuje swoje zaplecze magazynowe i socjalne.

      - Wszelkie prace związane z transportem, załadunkiem, rozładunkiem Wykonawca wykona we własnym zakresie.

      - Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia części zamiennych, materiałów pomocniczych do demontażu i montażu mieszadła, narzędzi oraz niezbędnego sprzętu specjalistycznego.

      - Mając na uwadze konstrukcję techniczną zainstalowanego mieszadła, Zamawiający zakłada jako wariant do realizacji (dodatkowy zakres) konieczność wymiany wału mieszadła na nowy i w związku z tym w  szczególności wydłużenie terminu realizacji o czas niezbędny na wykonanie dodatkowego zakresu prac.

      - Wykonawca zobowiązuje się porządkować na bieżąco tereny, na których zakończono prace (dotyczy to również dróg dojazdowych, z których korzystał) oraz doprowadzić te tereny do stanu jak w chwili rozpoczęcia prac. Z tytułu powyższych prac Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

      - W przypadku wszelkich awarii i szkód powstałych na terenie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany będzie w sposób docelowy i skuteczny do natychmiastowego ich usunięcia.

      - Wszyscy pracownicy uczestniczący w realizacji zamówienia na terenie oczyszczalni ścieków powinni być zapoznani z warunkami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r., nr 47, poz. 401), rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. z 1993r. nr 96, poz. 438). Podpisaną imienną listę należy dostarczyć przed przystąpieniem prac na obiekcie.

      - Wykonawca przedstawi imienną listę pracowników oraz sprzętu technicznego biorącego udział w realizacji zamówienia.

      - Wszystkie materiały użyte w realizacji przedsięwzięcia muszą posiadać certyfikaty i atesty oraz mieć aprobatę techniczną producenta urządzenia.

      - Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela nadzorującego wykonywane roboty do bezpośredniej współpracy z Zamawiającym.

      - Wszystkie próby urządzeń i instalacji potwierdzone protokólarnie wykonuje Wykonawca według obowiązujących norm i przepisów przy obecności przedstawiciela Zamawiąjacego.

      - Przed rozpoczęciem robót (najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem  przekazania placu budowy) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną) oplaconej polisy ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w tym odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej) na kwotę lub równowartość kwoty min 1.000.000 zł (jeden milion złotych i 00/100) PLN, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, przy czym odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje zarówno szkody rzeczowe jak i osobowe. Dopuszcza się stosowanie franszyzy integralnej lub redukcyjnej w wysokości nie wyższej niż 5.000,00 (pięć tysięcy i 00/100) PLN, a także udziału własnego w wysokości nie wyższej niż 5 % wartości szkody i nie więcej niż 2.000,00 (dwa tysiące złotych i 00/100) PLN lub rozwiązań równoważnych. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodu posiadania ubezpieczenia, Zamawiający może ubezpieczyć inwestycję w wymaganym zakresie i kosztami obciążyć Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ubezpieczenia przez cały okres realizacji inwestycji.

      - Prace należy wykonać zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją techniczną, stanowiącą Załącznik nr 7 do SIWZ.

- Kody CPV:

42996400-8 Mieszadła

90913100-1 Usługi czyszczenia zbiorników

- Wymagania określone w art. 29 ust. 3a Pzp

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający określa następujące warunki realizacji zamówienia, w zakresie zatrudniania pracowników przez Wykonawcę:

- Zamawiający wymaga aby czynności związane z :

    - remontem mieszadła,

    - czyszczeniem wnętrza Wydzielonej Komory Fermentacyjnej

### były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę i/lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.)

# Każdorazowo na życzenie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z  pracownikami świadczącymi usługi. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,) (tj. bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. b), będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.

- Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 500 zł za każdorazowe nieprzedłożenie kopii umów na wezwanie Zamawiającego.

Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

- Wymagania (określone w przedmiocie zamówienia) związane z realizacją zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 4 Pzp

Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

- Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Przedmiotem  zamówień udzielonych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp może być:

- Montaż rusztowań innych niż przewidziany w siwz;

- Naprawa powierzchni betonowych;

- Wymiana zużytych części mieszadła na nowe, w szczególności zgodnie z cennikiem  (wykazem części) dołączonym do oferty.

Zasady udzielenia zamówienia o  którym  mowa powyżej  zostały określone w we wzorze umowy dołączonym  do SIWZ.

- Informacja o ofercie wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia.

            - Czas realizacji to maksymalnie 9 tygodni od dnia  podpisania umowy.

            - Zamawiający dopuszcza etapowanie realizacji i rozliczania prac przez Wykonawcę  w podziale na dwa etapy: pierwszy – czyszczenie WKF’z oraz kontrola stanu istniejącego komory i konstrukcji mocującej mieszadła i niezbędne naprawy oraz drugi – demontaż, remont i montaż mieszadła.

            - Zakres robót w zakresie: prace demontażowe na obiekcie, remont mieszadła oraz czyszczenie wnętrza komory należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie 8 tygodni liczonych od dnia protokólarnego przekazania obiektu WKF do prac remontowych.

            - Zakres robót w zakresie: montaż, uruchomienie i rozruch mechaniczny – należy wykonać w terminie 1 tygodnia, liczonego od dnia zakończenia pierwszego etapu prac.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu spełnienia tych warunków.

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika nr 2 do SIWZ, na zasadzie: spełnia/nie spełnia.

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu:

- posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedno zadanie o wartości co najmniej 30 000,00 zł netto, polegające na remoncie mieszadeł z rurą centralną, pracujących w atmosferze metanowej o podobnym do przedmiotu zamówienia charakterze i rozmiarze, odpowiadających specyfiką przedmiotowi zamówienia.

Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie wykazu usług wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ.

- Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków  prawnych.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp.

- Treść zobowiązania lub innego  dokumentu podmiotu trzeciego musi określać:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów:

- Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

- Podstawy wykluczenia:

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

- Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w  niniejszej SIWZ oraz dostarczą dokumenty wymagane w SIWZ. Informacje dotyczące wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń zostały określone w pkt. X  niniejszej SIWZ.

- Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły ,,spełnia – nie spełnia”.

- Nie spełnienie chociaż jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem sytuacji wynikających z art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

- Oświadczenia i dokumenty będą służyć ocenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

- Do oferty (treść formularza oferty stanowi Załącznik nr 1  do SIWZ) Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby,  warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu (dołączonym do oferty) o  którym mowa w  pkt. IX do SIWZ.

- Pełnomocnictwo do złożenia oferty – o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika inaczej.

- W przypadku wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 23 ustawy Pzp, do oferty należy dołączyć:

- każdy podmiot:

- pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 23 ustawy,

- dokument dotyczący:

- braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

- pozostałe dokumenty wymienione w pkt. IX SIWZ podmioty składają wspólnie jako konsorcjum

- w przypadku ofert składanych wspólnie warunki zawarte w pkt. IX SIWZ muszą być spełnione wspólnie lub przynajmniej przez jeden podmiot.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

- W  celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu (brak przesłanek o których mowa w art. 24 Pzp) Zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1,

- Wykonawca, w terminie 3  dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany dołączyć od oferty Tabelę wykaz cen (zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ) oraz Wyceniony wykaz części, które mogą wymagać wymiany na nowe w związku z remontem mieszadła (wyceniony wykaz będzie podstawą ustalenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku konieczności wymiany danej części na nową po wyrażeniu zgody przez Zamawiajacego na dokonanie wymiany).

- Wykonawca wskazując ceny jednostkowe w Wycenionym wykazie części zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu części po cenie jednostkowej nie wyższej od zaoferowanej w ramach niniejszego postępowania. Powyższe nie ogranicza prawa Zamawiajacego do skorzystania dodatkowo z promocyjnych cen lub akcji rabatowych, jeżeli we wskazanym okresie Wykonawca będzie takowe oferował.

- Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Brak przedłożenia żądanych dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 3a oraz 4 ustawy Pzp.

- W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy zawarte w §5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r poz. 1126). W związku z powyższym, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. IX SIWZ składa:

1) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2) dokumenty o których mowa w pkt.1 lit a. powinny być wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w  pkt. 1 lit a zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze  względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów, odpowiednio kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,  której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego  dokumentu.

- Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,  do oferty musi być załączone pełnomocnictwo.

- Dokumenty złożone w formie kopii muszą być zaopatrzone klauzulą ,,za zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o  udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust.2 ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej. Każda wprowadzona zmiana będzie wiążąca i staje się częścią SIWZ, przy zachowaniu wszystkich warunków wynikających z  art. 38 ust.4 i ust. 6 ustawy Pzp.

- Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę.  Zmianę lub wycofanie należy złożyć wg takich samych zasad jak przy składaniu oferty z dodatkowym dopiskiem ,,Zmiana” lub ,,Wycofanie oferty”.

- Ofertę, która wpłynęła  po wyznaczonym  terminie składania ofert, Zamawiający zwróci Wykonawcy bez otwierania na adres wskazany na kopercie.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

- zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;

- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

- Na ofertę składają się dokumenty wskazane w pkt. X SIWZ, w szczególności niżej wymienione załączniki:

- Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę – złożone zgodnie z wzorem przedstawionym jako Załącznik nr 1 do SIWZ;

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – złożone zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – złożone zgodnie z wzorem przedstawionym jako Załącznik nr 3 do SIWZ;

- W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje zamawiającemu Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - złożone zgodnie z wzorem przedstawionym jako Załącznik nr 4 do SIWZ (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu);

- Oświadczenie wykonawcy, które z  informacji zawartych w ofercie na stronach od…. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą  być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W  przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie -  zgodnie z wzorem  stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ wraz z dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie  tj. referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane, a  jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

- Zaparafowany wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ;

- Tabelę wykaz cen -  zgodnie z wzorem  stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ;

- Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy.

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się porozumiewanie się w formie faksu, na nr faksu Zamawiającego: 46 814 21 76 lub elektronicznie e-mail: rawik@rawik.pl

- Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania dokumentów przekazanych w formie faksu lub elektronicznie przez Zamawiającego.

- Przyjmuje się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba że wykonawca wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony jw. oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.

- Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.  Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła  zapytania oraz zamieszcza wyjaśnienie na stronie internetowej.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w sposób jak opisany w ust. 1 niniejszego działu, umożliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego z ich treścią, w dni robocze od 7:00 do 15:00.

- Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje wysyłane na ostatnio podany adres Wykonawcy będą uznawane za skutecznie złożone temu Wykonawcy.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

- Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

- Pan Wojciech Augustyniak – tel. 46 814 44 34 lub e-mail: kierownik@rawik.pl – w sprawach technicznych dotyczących zakresu zamówienia.

- Pani Anna Stanisławczyk - tel. 46 814 21 76 lub e-mail: a.stanislawczyk@rawik.pl – w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych.

- Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, faksem lub drogą elektroniczną wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie również opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

XII. Wymagania dotyczące wadium

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Ustala się wadium w wysokości: 4 000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych)

- Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

  - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o., ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka, Polska PKO BP S.A. o/ 1 Rawa Mazowiecka nr konta: 46 1020 45 80 0000 1102 0084 5057 z adnotacją „Wadium remont mieszadła produkcji Halberg oraz czyszczenie wnętrza Wydzielonej Komory Fermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Żydomice” RAWiK/05/2018”.

Oryginał polecenia przelewu należy dołączyć do oryginału oferty (jest to warunek konieczny, ale niewystarczający do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium za pomocą przelewu bankowego).

Wniesienie wadium w pieniądzu w formie przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, jeśli bank prowadzący ww. rachunek potwierdzi, że przed upływem terminu składania ofert, uznał ww. rachunek Zamawiającego kwotą wymaganego wadium.

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

W przypadku składania wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), nazwę gwaranta/poręczyciela(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

- numer zamówienia nadany przez Zamawiającego i nazwę zamówienia,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

- kwotę gwarancji/poręczenia,

- termin ważności gwarancji/poręczenia,

- zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego) zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano jako ofertę najkorzystniejszą:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego Wykonawcy; lub

- zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,

g) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) do zapłacenia kwoty gwarancji w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego).

Oryginał wadium w formie gwarancji musi być dołączony do oferty.

- Wadium należy wnieść do dnia 02.07.2018r. do godz. 10:00.

- Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

- W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art.  45 i 46.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy Pzp.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została

wybrana:

- odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; lub

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; lub

- zawarcie Umowy w sprawie niniejszego zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; lub

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw (w zależności od przypadku), o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a u.p.z.p nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 25 a ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

- Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena. Złożenie większej ilości ofert przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert.

- Ofertę należy sporządzić w sposób zgodny oraz według wzorów dokumentów z opisanymi w dziale X Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do niniejszego SIWZ.

- Wszystkie dokumenty załączone do oferty muszą mieć formę pisemną i mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta. Dokument, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej SIWZ powinien być sporządzony zgodnie z tym wzorem.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy wraz z datą naniesienia zmiany.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej oryginalności.

- Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie naniesiony znak, z którego można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska (podpis skrócony) to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczątki), z którego można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego.

- Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

- Wykonawca złoży ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej „Oferta na remont mieszadła produkcji Halberg oraz czyszczenie wnętrza Wydzielonej Komory Fermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Żydomice, post. nr RAWiK/05/2018” oraz „Nie otwierać przed ………... godz. …………..” Opakowanie zawierające ofertę powinno zawierać nazwę oraz dokładny adres Wykonawcy.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przed upływem terminu składania ofert Ofertę. Oferta ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w ust. 9 powyżej, będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA”. Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do jego reprezentacji.

- Jeżeli niektóre informacje w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zastrzec w ofercie, które informacje nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek oferty). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane, parafowane i spięte w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów.

XVI . Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia 02 lipca 2018r do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: ul. Juliusza Słowackiego 70, 
96-200 Rawa Mazowiecka, sala konferencyjna, w dniu 02 lipca 2018r 2018r o godz. 10.30. Kolejność otwierania ofert jest zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.

- Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ).

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz informację dotyczące ceny wykonania zamówienia, termin wykonania zamówienia.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny za wykonanie zamówienia i innych warunków wykonania zamówienia.

XVII. Zmiany w treści SIWZ

  - W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępni na stronie internetowej.

  - Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

  - Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszej SIWZ. 
O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia poprzez publikację na stronie internetowej Zamawiającego.

XVIII.   Opis sposobu obliczenia ceny

- Łączna cena oferty musi być podana liczbowo i słownie w kwocie brutto w złotych polskich (PLN), na formularzu (ofercie Wykonawcy) stanowiącym załącznik nr 1 do siwz, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

- Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt dla Zamawiającego w związku z realizacją zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku postępowania, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

- Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

- Wykonawca oblicza wartość brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.

- Cena winna obejmować wszystkie zobowiązania, składniki i koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Powyższe dotyczy również wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług.

- Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku celnego Zamawiającego zgodnie z przepisami celnymi w zakresie dotyczącym importu towaru, w celu dokonania oceny ofert Zamawiający doliczy do przedstawionych w nich cen cło, które miałby obowiązek ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu  zamówienia. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:

- oszczędności metody wykonywania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U.  2017r poz  847 z późn. zm.).

- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

- wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

- wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

- powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

- Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XIX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

  - Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania;

- nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

  - Oferty zostaną ocenione przez zamawiajacego w oparciu o nastepujące kryteria i ich znaczenie:

| L.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena (C) | 60% |
| 2 | Gwarancja (G) – okres gwarancji w miesiącach | 20% |
| 3 | Termin wykonania (T) – ilość dni o którą skrócony zostanie termin wykonania | 20% |

  - Zasady oceny kryterium ,,Cena’’ (C):

W przypadku kryterium ,,Cena’’ oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

C min

Px (C) = ---------------------- x 60 pkt.

Cx

gdzie:

Px (C) – liczba punktów jakie otrzyma oferta ,,X’’ za kryterium ,,Cena’’;

C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Cx  - cena oferty ,,X’’

  - Zasady oceny kryterium ,,Gawarancja’’ (G):

Wymagany okres gwarancji dla mieszadła to minimum 24 miesiące, jednak nie większy niż 36 miesięcy.

Obliczona wg poniższego wzoru:

(G x - G min)

G = (----------------------------) x 20 pkt.

(G max - G min)

gdzie:

G – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium gawarancja

G max – najwyższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert

G min – najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert

Gx – gwarancja oferty ocenianej

Uwaga:

Okres gwarancji należy podawać w miesiącach w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). Jeżeli wykonawca poda okres gwarancji w latach, zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.

Minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji dla mieszadła wynosi 24 miesiące. W przypadku podania przez wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podania (wpisania) gwarancji, oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z SIWZ.

Maksymalny okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert wynosi 36 miesięcy. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 36 miesięcy. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (36 miesięczny) otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja.

  - Zasady oceny kryterium ,,Termin wykonania (T) - ilość dni o którą skrócony zostanie termin wykonania”:

Wymagany termin na wykonanie przedmiotu zamówienia -  9 tygodni od podpisania umowy.

Wykonawca może zaoferować skrócenie terminu wykonania maksymalnie o 3 tygodnie.

Wykonawca, który zaoferuje skrócenie terminu wykonania o 3 tygodnie (najwyższa wartość) otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium termin wykonania.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę krótszego terminu wykonania (tj. zaoferowania skrócenia terminu wykonania o większą ilość dni niż 3 tygodnie) lub nie podania (wpisania) terminu wykonania, oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z SIWZ.

Wartość punktowa zostanie wyliczona według przedziału:

Skrócenie terminu o 3 tygodnie – 20 pkt.

Skrócenie terminu o 2 tygodnie – 15 pkt.

Skrócenie terminu o 1 tydzień – 10 pkt.

Uwaga:

Deklarowaną przez Wykonawcę ilość dni skrócenia terminu wykonania należy podawać w tygodniach w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).

  - Ostateczna ocena punktowa oferty

Ocena punktowa oferty ,,i’’ będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą z zsumowania liczby punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria:

Px = Px (C) + Px (G) + Px (T)

gdzie:

| Px | Ocena punktowa oferty ,,x’’ |
| --- | --- |
| Px (C) | Liczba punktów jakie otrzyma oferta ,,x’’ za kryterium ,,Cena’’ |
| Px (G) | Liczba punktów jakie otrzyma oferta ,,x’’ z kryterium ,,Gwarancja’’ |
| Px (T) | Liczba punktów jakie otrzyma oferta ,,x’’ z kryterium ,,Termin wykonania’’ |

Zamawiajacy wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. Maksymalna ilość punktów do uzyskania, to 100 punktów.

  - Zamawiajacy wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. Maksymalna ilość punktów do uzyskania, to 100 punktów.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w SIWZ

  - Jeżeli Zamawiający nie może dokonać Wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że została uzyskana taka sama ilość punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

  - Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować warunków gorszych dla  Zamawiającego niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XX. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

    - wykonawcach którzy zostali wykluczeni,

    - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

    - unieważnieniu postępowania.

  - W przypadkach o których mowa w art.  24 ust. 8 ustawy Pzp,  informacja o której mowa w  ust. 1 pkt. 2), zawiera wyjaśnienie powodów, dla  których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) oraz 4) niniejszego paragrafu, również na stronie internetowej.

  - Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Umowa zostanie zawarta:

    - w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym faksem lub pocztą elektroniczną, lub

    - w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej  oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż wskazany w pkt.  1),

    - w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta, upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

  - W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

  - W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom występującym wspólnie – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XXI.  Istotne postanowienia umowy/Projekt umowy

- Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

- Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

- zmiany terminu realizacji umowy spowodowanej okolicznościami na które Wykonawca nie  ma wpływu, a związanymi z realizacją zamówienia i mających wpływ na jego wykonanie zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy w przypadku powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego  terminu zakończenia realizacji umowy,

- zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy w przypadku pisemnego uzgodnienia między Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy,

- zmniejszenia wysokości wynagrodzenia w przypadku rezygnacji przez Zamawijącego z realizacji części zamówienia;

- zmiany sposobu realizacji umowy spowodowanej w szczególności zastosowaniem przez Wykonawcę rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego w odniesieniu do rozwiązań przewidzianych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- zmiany sposobu realizacji umowy, w tym wzajemnych rozliczeń, wynikające ze zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym zmiana stawki VAT lub stawek celnych – w takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o różnicę pomiędzy obowiązującą a wprowadzaną stawką),

- zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych,

- wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego,

- zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem  umowy,

- zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zmiany sposobu płatności – z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub których nie można był przewidzieć lub mającego wpływ na realizację zamówienia,

- zmiany podmiotu na rzecz którego Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia w przypadku udzielenia zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą
 i jej zawarcia przez Wykonawcę.

- Zamawiający może (ale nie jest zobowiązany) wyrazić zgodę na zmiany, w uznaniu argumentów przedstawionych przez Wykonawcę w  pisemnym wystąpieniu o wprowadzenie zmian do  umowy.

- Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- Umowa zostanie zawarta wg załączonego do niniejszej specyfikacji wzoru (załącznik nr 6), na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

XXII.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej oferty z VAT podanej w Formularzu Oferty.

2.   Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania nie później niż przed podpisaniem umowy.

3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.359.).

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

46 1020 45 80 0000 1102 0084 5057

z dopiskiem: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy do postępowania 
nr RAWiK/05/2018”, przy czym w terminie podpisania umowy środki muszą znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone jest w postaci gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 22.3 c) i d), Wykonawca zastosuje się do następujących postanowień:

- gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

    - nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę zamówienia;

    - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

    - kwotę gwarancji;

    - termin ważności gwarancji,

    - bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania.

  - koszty związane z wystawieniem i wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca;

  - zabezpieczenie należytego wykonania Umowy musi zawierać klauzulę ważności do 30 dnia od daty pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego Końcowego Protokołu odbioru robót;

  - Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie. Gwarancja musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  - zabezpieczenie należytego wykonania Umowy musi zawierać oświadczenie gwaranta/ poręczyciela, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Warunków Umowy lub zakresu Usług, które mają być wykonane lub któregokolwiek z dokumentów Umowy, uzgodnione pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą w żaden sposób nie zwalnia gwaranta / poręczyciela z żadnego zobowiązania w ramach gwarancji / poręczenia oraz nie wymaga konieczności powiadamiania gwaranta / poręczyciela o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji;

  - zgodnie z PZP, Zamawiający zawiera Umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą; w związku z tym, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji czy poręczenia musi zostać dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie umożliwiającym Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia dokumentu bez zastrzeżeń lub prawo zgłoszenia do niego zastrzeżeń.

  - Wzór gwarancji należytego wykonania Umowy włączony został do Projektu Umowy.

6.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione w PLN.

7.    Podpisanie Umowy może nastąpić po przyjęciu przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy bez zastrzeżeń. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 PZP.

8.  Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonanie umowy na zasadach:

- Zamawiający zwróci część zabezpieczenia w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane tj. od daty pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru.

- 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. Zwrot kwoty (jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania wniesiono gotówką) nastąpi w terminie 15 dni licząc od następnego dnia po upływie terminu gwarancji/rękojmi.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie będzie wykorzystane do pokrycia roszczeń dotyczących zgodnego z umową wykonania usługi i do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji za wykonane roboty.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, z zabezpieczenia wraz z powstałymi odsetkami, będą potrącane należności związane ze zgodnym z umową wykonaniem usługi, w tym kary umowne, na pokrycie roszczeń wynikających z tytułu gwarancji za wykonanie roboty.

XXIII.  Zebranie Wykonawców.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

XXIV. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

- Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

- W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym  przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej ( www.rawik.pl).

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o  czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.  180 ust.  5 ustawy Pzp albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla  tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, lub przy użyciu środków  komunikacji elektronicznej (faks, e-mail).

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

- Kopię odwołania zamawiający:

- przekaże niezwłocznie (nie później niż w terminie 2 dni  od dnia otrzymania) innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zamieści również na stronie internetowej - www.rawik.pl, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

- Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

- Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

- Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

- Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g ustawy PZP.

XXV. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zakres prac, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców należy wymienić w ofercie Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże powyższych informacji, Zamawiający uzna, iż zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców.

XXVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XXVII. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

XXVIII. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXIX. Informacje uzupełniające

- O fakcie unieważnienia postępowania, Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących w nim udział.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej.

- Wszelkie zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści informację na stronie internetowej.

XXX. Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XXXI. Postanowienia końcowe

- Zasady udostępniania dokumentów

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

- Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

    - Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;

    - Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów;

    - udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

# Klauzula informacyjna z art. 13  RODO w związku z postępowaniem  o udzielenie zamówienia publicznego

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,

z siedzibą ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka,

www.rawik.pl,

tel. 46 814 21 76 e-mail: rawik@rawik.pl

- Może Pani/Pan kontaktować się  z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@rawik.pl lub pisemnie,  na adres naszej siedziby wskazany w ppkt. 1).;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania RAWiK/05/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, do których należą m.in. obowiązki wynikające z RODO):

- w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

- Ponadto Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

- W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO w ramach oferty złożonej dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

XXXIII. Wykaz załączników do SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 6  - Wzór umowy

Załącznik nr 7 -  Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 8 – Wykaz cen

Rawa Mazowiecka, 21.06.2018r					ZATWIERDZAM:

#### Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy – wzór

##### FORMULARZ OFERTOWY

##### DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Oferta na:

„Remont mieszadła produkcji Halberg oraz czyszczenie wnętrza Wydzielonej Komory Fermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Żydomice”

| Nr referencyjny zamówienia: | RAWiK/05/2018 |
| --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY:

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.

ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka

2. WYKONAWCA:

Niniejszą ofertę składa:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów)* | Adres(y) Wykonawcy(ów)* |
| --- | --- | --- |

*Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców lub nazwę i adres Pełnomocnika, zgodnie z Instrukcjami dla Wykonawców.

- OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr faksu |  |

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Remont mieszadła produkcji Halberg oraz czyszczenie wnętrza Wydzielonej Komory Fermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Żydomice” prowadzonym pod numerem sprawy: RAWiK/05/2018 składamy niniejszą ofertę, oświadczając, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SlWZ) i Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową:

- Cena oferowana:

  - Cena oferowana netto:……………………………………………..

(Słownie:……………………………………………………………..)

w tym VAT ………………………… (stawka podatku VAT …….%),

Cena oferowana brutto…………………………………………………

2)  W tym:

a).   Cena oferowana netto Etap I ……………………………………….

Cena oferowana brutto Etap I ………………………………………., w  tym VAT ……..

b).   Cena oferowana netto Etap II…………………………………………

Cena oferowana brutto Etap II………………………………………., w  tym VAT ……..

- Oświadczamy,  iż niniejszym udzielamy gwarancji jakości na okres ………… miesięcy

- Oświadczamy, iż zamówienie wykonamy o ………….… tygodni krócej niż ilość tygodni przypadająca w okresie od podpisania umowy do upływu 9 tygodni, wskazana jako okres realizacji wyznaczony przez Zamawiającego w SIWZ.

7. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

  - zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia (RAWiK/05/2018) i nie wnoszę zastrzeżeń,

  - gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

  - zobowiązuję się do wykonania całości zamówienia w nie dłuższym niż określony w SIWZ,

  - Jestem związany (jesteśmy związani) ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert,

  - Akceptuję (akceptujemy) bez zastrzeżeń wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ),

  - W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję (zobowiązujemy) się zawrzeć w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

  - Cena oferty ustalona została i wyliczona w oparciu o zakres całości przedmiotu zamówienia określony w dokumentacji przetargowej oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć.

  - Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]1,

  - Nie uczestniczę (nie uczestniczymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,

  - Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom1:

| Lp. | Określenie części zamówienia | Nazwa podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

  - Oświadczam/y, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* / Oświadczam/y, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy, że wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania *

| Lp. | Oznaczenie rodzaju informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

  - Informuję(emy), że zaliczam(amy) się do …………………………………… (wypełnić: mikroprzedsiębiorców albo małych przedsiębiorców, albo średnich przedsiębiorców)

  - Informuję(emy), że wybór mojej oferty*: nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego/ będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego następujących towarów/usług:

…………………………………………………… - ………………………….. zł netto

Nazwa towaru/usługi			wartość bez kwoty podatku VAT

…………………………………………………… - ………………………….. zł netto

Nazwa towaru/usługi			wartość bez kwoty podatku VAT

  - Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

  - Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

  - Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1)….....................................................................................................................................................

(2)….....................................................................................................................................................

(3)…........................................................................................................................................

(4)…........................................................................................................................................

(5) ………………………………………………………………………………………………………………

Zaleca się określenie zawartości oferty poprzez uzupełnienie poniższego zapisu:

Oferta wraz z załącznikami zawiera ............. zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie z wymogami SIWZ.

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – wzór

„Remont mieszadła produkcji Halberg oraz czyszczenie wnętrza Wydzielonej Komory Fermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Żydomice”

| Nr referencyjny zamówienia: | RAWiK/05/2018 |
| --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY:

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka

2. WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- Oświadczam (y), że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

- Oświadczam (y), że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczam (y), że na dzień składania ofert zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie 
podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13–14, 16–20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam (y), że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór

„Remont mieszadła produkcji Halberg oraz czyszczenie wnętrza Wydzielonej Komory Fermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Żydomice”

| Nr referencyjny zamówienia: | RAWiK/05/2018 |
| --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY:

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka

2. WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r poz. 1579 ze zm.).

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego,

Oświadczam (y), że:

- Posiadam(y) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile  wynika to z odrębnych przepisów,

- Znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację  zamówienia,

- Posiadam(y) zdolności techniczne i zawodowe.

Podpis(y):

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

„Remont mieszadła produkcji Halberg oraz czyszczenie wnętrza Wydzielonej Komory Fermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Żydomice”

| Nr referencyjny zamówienia: | RAWiK/05/2018 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 70

96-200 Rawa Mazowiecka, Polska

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres (y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

1. Składamy listę podmiotów, razem, z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r poz. 798 ze zm.)

Lista podmiotów należąca do tej samej grupy kapitałowej

| Lp. | Nazwa podmiotu i adres |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej 
             (skreślić, jeżeli nie dotyczy i wypełniono  pkt. 1.)

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 5  Wykaz wykonanych dostaw

„Remont mieszadła produkcji Halberg oraz czyszczenie wnętrza Wydzielonej Komory Fermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Żydomice”

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: RAWiK/05/2018 |  |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 70

96-200 Rawa Mazowiecka, Polska

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres (y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

      - Wykaz wykonanych zamówień:

| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia | Opis Usługi (z wyszczególnieniem informacji potwierdzających warunek wskazany w pkt. IX, 1, 2), c) SIWZ) | Termin wykonania (data zakończenia usługi - odbioru) | Wartość zamówienia netto/brutto | Miejsce wykonania | Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Nazwa Wykonawcy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA – Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Oferty dowody (dokumenty lub poświadczenia) potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

* - Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.

PODPIS(Y):

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 6 - Projekt UMOWY

Umowa   ……. /2018

zawarta w dniu …………… w Rawie Mazowieckiej pomiędzy:

- Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Juliusza Słowackiego 70,  
96-200 Rawa Mazowiecka, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000304455, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Łodzi-Środmieście, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 835-00-03-635, REGON: 100501130,

reprezentowanym przez:

Sebastiana Gromka – Prezesa Zarządu

- zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym  dalej „Wykonawcą”,

a łącznie „Stronami”,

o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem zamówienia jest remont mieszadła produkcji Halberg oraz czyszczenie wnętrza Wydzielonej Komory Fermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Żydomice, zgodnie z  ofertą  Wykonawcy.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ i będący integralną częścią niniejszej umowy.

§ 2

      - Remont mieszadła w Wydzielonej Komorze Fermentacyjnej (dalej zwaną WKF) będzie prowadzony w sposób umożliwiający pracę części ściekowej Oczyszczalni Ścieków.

      - Wykonawca zapewni ubezpieczenie mienia ładunku (mieszadła i innych części wymagających transportu do punktu serwisowego) w zakresie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika za całkowite lub częściowe uszkodzenie lub utratę przesyłki w transporcie. Suma powinna odpowiadać wartości mienia w miejscu i w czasie załadowania na środek transportu.

      - Organizacja robót powinna zapewnić jak najmniejsze utrudnienie w bezkolizyjnym i bezpiecznym poruszaniu się po obiekcie.

      - Wykonawca własnym staraniem zorganizuje swoje zaplecze magazynowe i socjalne.

      - Wszelkie prace związane z transportem, załadunkiem, rozładunkiem Wykonawca wykona we własnym zakresie.

      - Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia części zamiennych, materiałów pomocniczych do demontażu i montażu mieszadła, narzędzi oraz niezbędnego sprzętu specjalistycznego.

      - Mając na uwadze konstrukcję techniczną zainstalowanego mieszadła, Zamawiający zakłada jako wariant do realizacji (dodatkowy zakres) konieczność wymiany wału mieszadła na nowy i w związku z tym w  szczególności wydłużenie terminu realizacji o czas niezbędny na wykonanie dodatkowego zakresu prac.

      - Wykonawca zobowiązuje się porządkować na bieżąco tereny, na których zakończono prace (dotyczy to również dróg dojazdowych, z których korzystał) oraz doprowadzić te tereny do stanu jak w chwili rozpoczęcia prac. Z tytułu powyższych prac Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

      - W przypadku wszelkich awarii i szkód powstałych na terenie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany będzie w sposób docelowy i skuteczny do natychmiastowego ich usunięcia.

      - Wszyscy pracownicy uczestniczący w realizacji zamówienia na terenie oczyszczalni ścieków powinni być zapoznani z warunkami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r., nr 47, poz. 401), rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. z 1993r. nr 96, poz. 438). Podpisaną imienną listę należy dostarczyć przed przystąpieniem prac na obiekcie.

      - Wykonawca przedstawi imienną listę pracowników oraz sprzętu technicznego biorącego udział w realizacji zamówienia.

      - Zamawiający określa (zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), następujące warunki realizacji zamówienia, w zakresie zatrudniania pracowników przez Wykonawcę:

- Zamawiający wymaga aby czynności związane z :

    - remontem mieszadła,

    - czyszczeniem wnętrza Wydzielonej Komory Fermentacyjnej

były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę i/lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r.  poz. 917 z późn. zm.)

- Wykonawca zobowiązany jest oddelegować do wykonywania wyżej wymienionych czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia osoby, które będą zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę (w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców) za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę, określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018. poz. 917 z późn. zm.).

- Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnianiu wszystkich osób wskazanych w ust. 12. pkt.1) na podstawie umowy o pracę

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli wykonania obowiązku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 12. pkt.1). W ramach prowadzonej przez Zamawiającego kontroli, Wykonawca zobowiązany jest – jeżeli Zamawiający o to wystąpi, nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego, przedstawić oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. ust. 12. pkt.1), których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

- Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w  wysokości 500 zł za każdorazowe nieprzedłożenie kopii umów na wezwanie Zamawiającego.

      - Wszystkie materiały użyte w realizacji przedsięwzięcia muszą posiadać certyfikaty i atesty oraz mieć aprobatę techniczną producenta urządzenia.

      - Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela nadzorującego wykonywane roboty do bezpośredniej współpracy z Zamawiajacym.

      - Wszystkie próby urządzeń i instalacji potwierdzone protokólarnie wykonuje Wykonawca według obowiązujących norm i przepisów przy obecności przedstawiciela Zamawiajacego.

§ 3

            - Czas realizacji to maksymalnie ……………od dnia  podpisania umowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy - ………….. (maksymalnie 9 tygodni - zgodnie z wymaganiem Zamawiającego określonym w SIWZ).

            - Zamawiający dopuszcza etapowanie realizacji i rozliczania prac przez Wykonawcę  w podziale na dwa etapy: pierwszy – czyszczenie WKF’z oraz kontrola stanu istniejącego komory i konstrukcji mocującej mieszadła i niezbędne naprawy oraz drugi – demontaż, remont i  montaż mieszadła.

            - Zakres robót w zakresie: prace demontażowe na obiekcie, remont mieszadła oraz czyszczenie wnętrza komory należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie 8 tygodni liczonych od dnia protokólarnego przekazania obiektu WKF do prac remontowych.

            - Zakres robót w zakresie: montaż, uruchomienie i rozruch mechaniczny – należy wykonać w terminie 1 tygodnia, liczonego od dnia zakończenia pierwszego etapu prac.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie wynikające z oferty:

  - netto w kwocie ………….. zł. (słownie: …………………………………………… złotych),

  - podatek od towarów i usług VAT ……… zł. (słownie: …………………………. złotych)

  - brutto w kwocie …………….. zł. (słownie: ………….. …………………………..złotych).

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy w dwóch częściach:

- Kwotę ……… netto/………..brutto (zgodnie z wartościami wskazanymi przez Wykonawcę w pkt.  4. 2) a) Formularza ofertowego);

- Kwotę ……… netto/………..brutto (zgodnie z wartościami wskazanymi przez Wykonawcę w pkt.  4. 2) b) Formularza ofertowego);

- Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury na podstawie protokołu odbioru danego etapu robót, zaakceptowanego przez obie strony umowy.

- Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Rozliczenie usługi odbywać się będzie fakturami częściowymi płatnymi w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca w przypadku opóźnień w zapłacie uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie zgodne z art. 481 K.c.

- Wykonawca oświadcza, że jest aktywnym podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym 
NIP …………………………

- Zamawiający oświadcza, że jest aktywnym podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym 
NIP 835-00-03-635

§ 5

Osobami upoważnionymi do kontaktów w czasie trwania umowy są:

- Po stronie Zamawiającego: …………………………………

tel.: ………………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………..

- Po stronie Wykonawcy: ……………………………..

tel.: ……………………………………………………..

e-mail: …………………………………………………

§ 6

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na remontowane mieszadło  na okres ……. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca określi zakres prac serwisowych, jakie mogą prowadzić pracownicy Zamawiającego bez potrzeby obecności przedstawiciela serwisu oraz przedstawi harmonogram wymaganych przeglądów gwarancyjnych – serwisowych.

- Wykonawca w okresie gwarancyjnym na swój koszt usunie wszelkie awarie oraz dokona wymiany wadliwych i uszkodzonych części lub całego urządzenia podlegającego gwarancji.

- Wykonawca w okresie gwarancji musi spełnić poniższe wymagania, co do terminów usunięcia awarii na remontowanym urządzeniu:

- W przypadku wystapienia awarii, wymagany czas reakcji telefonicznej lub wiadomości elekronicznej celem zdiagnozowania lub usunięcia nie powinien przekroczyć 4 godzin licząc od chwili zgłoszenia,

- W przypadku braku konieczności wymiany części, usunięcie awarii musi nastapić w ciągu 48 godzin licząc od chwili zgłoszenia,

- W przypadku konieczności wymiany typowych części, usunięcie awarii musi nastapić w ciągu 7 dni licząc od chwili zgłoszenia,

- W uzasadnionych przypadkach (w szczególności wystąpienia siły wyższej lub sytuacji, których nie można było przewidzieć) Zamawiający może, na pisemny wniosek Wykonawcy o  wyrażenie zgody na wydłużenie terminu naprawy/usunięcia awarii, wyrazić zgodę na wydłużenie  terminu w uznaniu argumentów przedstawionych przez Wykonawcę. Wniosek wykonawcy nie  ma wpływu na zobowiązania Wykonawcy określone w niniejszym  paragrafie  dotyczące terminu usunięcia awarii/dokonania naprawy i dopiero zgoda Zamawiającego może być  podstawą do wydłużenia ww. terminów.

- W przypadku stwierdzonej wady uniemożliwiającej naprawę i dyskwalifikującej całe urządzenie Wykonawca dokona jego wymiany w terminie do 90 dni liczonych od chwili zdiagnozowania wady.

- Usunięcie wad w okresie gwarancji zostanie potwierdzone protokolarnie.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady wskazujące, że Wykonawca wykonał zamówienie niezgodnie z treścią umowy i zasadami wiedzy technicznej, Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonych wad. W przypadku, gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić - jeżeli wady są istotne – w terminie do 7 dni po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie wad, bez dodatkowego wzywania do wykonania usunięcia wad. Jeżeli wady nie są istotne - Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku (w szczególności odnosząc się do  cen określonych  w Tabeli wykaz cen). W przypadku usunięcia wad, Wykonawca ponownie zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru.

- Niezależnie  od powyższego, Zamawiającemu przysługuje prawo do  naliczania kar umownych za niedotrzymanie czasu usunięcia awarii/dokonania naprawy.

- Odbiór końcowy prac objętych zamówieniem nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego po zakończeniu drugiego etapu robót.

- Wykonawca wraz z zgłoszeniem dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty:

- powykonawczą dokumentację remontowo techniczną,

- oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną,

- atesty, certyfikaty i aprobaty producenta,

- pisemną gwarancję na wykonany przedmiot zamówienia,

- protokół z inwentaryzacji stanu WKF  po  jej opróżnieniu,

- protokół zakończenia prac dotyczących czyszczenia komory,

- protokół zakończenia remontu mieszadła,

- protokoły z prób ruchowych, pomiarów elektrycznych, szczelności,

- sprawozdanie z rozruchu.

- Podstawą do odbioru końcowego prac będzie protokół z pozytywnie zakończonej 72 godzinnej próby rozruchowej instalacji ( rozruch hydrauliczny przy użyciu wody technologicznej) przy parametrach nieodbiegających od zakładanych.

- Wykonawca jest zobowiązany zgłosić pisemnie gotowość do odbioru najpóźniej na 5 dni przed upływem terminu wykonania danego etapu zamówienia. Pod pojęciem „gotowości do odbioru końcowego” rozumie się wykonanie całości zamówienia objętego umową oraz skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentów, aprobat, atestów i certyfikatów, w tym przeprowadzenie prób rozruchowych potwierdzających oferowane sprawności urządzeń. Zamawiający i Wykonawca przystępują do odbioru końcowego  w ciągu 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia.

- Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru lub odmowy dokonania tego odbioru w terminie do 3 dni od dnia rozpoczęcia odbioru.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru. Zamawiający i Wykonawca podpisują protokół odbioru w dniu zakończenia czynności odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia dostaw i związanych z nimi robót, nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób, w tym potwierdzających osiągnięcie zaoferowanych sprawności lub posiadania istotnych wad i usterek, to Zamawiający może odmówić odbioru - do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub dokonać odbioru warunkowego z podaniem terminu ich usunięcia. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości we wskazanym terminie bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W dniu pisemnego zgłoszenia do odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami, w szczególności takimi jak protokoły odbioru, protokoły rozruchu, instrukcje obsługi, oraz atesty i zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Za dzień wykonania zamówienia uznaje się dzień dokonania bezusterkowego odbioru końcowego, przy czym Wykonawca ma zgłosić pisemnie gotowość do odbioru końcowego najpóźniej 5 dni przed datą zakończenia robót wynikającą z umowy.

- Po odbiorze końcowym od dnia podpisania bezwarunkowego protokołu odbioru końcowego robót zaczyna biec termin rękojmi i gwarancji.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu telefony kontaktowe do serwisów zainstalowanej aparatury.

§7

    - Zamawiający protokolarnie wprowadzi Wykonawcę na miejsce wykonywania usługi i robót oraz przekaże Wykonawcy teren budowy.

    - Przed rozpoczęciem robót (najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem  przekazania placu budowy) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną) oplaconej polisy ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w tym odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej) na kwotę lub równowartość kwoty min 1.000.000 zł (jeden milion złotych i 00/100) PLN, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, przy czym odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje zarówno szkody rzeczowe jak i osobowe. Dopuszcza się stosowanie franszyzy integralnej lub redukcyjnej w wysokości nie wyższej niż 5.000,00 (pięć tysięcy i 00/100) PLN, a także udziału własnego w wysokości nie wyższej niż 5 % wartości szkody i nie więcej niż 2.000,00 (dwa tysiące złotych i 00/100) PLN lub rozwiązań równoważnych. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodu posiadania ubezpieczenia, Zamawiający może ubezpieczyć inwestycję w wymaganym zakresie i kosztami obciążyć Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ubezpieczenia przez cały okres realizacji inwestycji.

    - Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsca poboru wody i energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia i będzie obciążał Wykonawcę kosztami tych mediów. Wykonawca zainstaluje własnym staraniem i na własny koszt, liczniki energii elektrycznej i wody na potrzeby budowy i zaplecza socjalno - magazynowego w miejscach poboru tych mediów wskazanych przez Zamawiającego i linie zasilające od liczników do miejsc poboru mediów. Wykonawca będzie refundował Zamawiającemu koszty energii elektrycznej oraz wody i ścieków zużytych na potrzeby budowy wraz z opłatami towarzyszącymi według cen wyznaczonych Zamawiającemu przez dostawców mediów. Zamawiający będzie wystawiał faktury za zużyte media raz w miesiącu. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.

    - Zamawiający, w okresie realizacji robót, może przeprowadzić z udziałem Wykonawcy kontrole jakości i terminowości wykonywania robót oraz porządku na terenie i wokół budowy.

    - Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. Dotyczy to wszelkich szkód powstałych w związku z prowadzonymi pracami w mieniu lub na osobie, dotyczących lub mogących dotyczyć Zamawiającego, dostawców, podwykonawców oraz osób trzecich, chyba że szkoda nastąpiła wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 8

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, przy czym Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zrealizuje wyłącznie przy udziale podwykonawców, z którymi umowy zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej umowie.

- Podwykonawcą w rozumieniu niniejszej umowy jest podmiot z którym Wykonawca zawarł lub zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt. 9b ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również w zakresie wynikającym z przywołanej ustawy – podmiot realizujący umowę o podwykonawstwo na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jakość, terminowość i prawidłowość robót, dostaw i usług zrealizowanych przy pomocy podwykonawców (i dalszych podwykonawców).

- Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy o nazwach firm Podwykonawców z którymi przewiduje zawrzeć umowy (w formie zestawienia z opisem szczegółowym zakresu powierzonych robót i kwotą umownego wynagrodzenia). Sposób określenia (opisu) przedmiotu umowy podwykonawczej powinien pozwalać na jego jednoznaczne zidentyfikowanie i wyróżnienie w ramach przedmiotu zamówienia udzielonego Wykonawcy. Określenie wynagrodzenia dla podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) powinno pozwalać na jednoznaczne określenie zakresu kwotowego zobowiązania oraz nie może przekraczać wynikającej z niniejszej umowy części wynagrodzenia dla Wykonawcy. Łączna wartość wynagrodzeń umownych dla wszystkich podwykonawców nie może przekraczać wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy, chyba że Wykonawca doprowadzi do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności solidarnej w wymiarze w jakim wartość umów z podwykonawcami przekraczałaby wartość niniejszej umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Podmiot na którego zdolnościach polegał Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych zrealizuje roboty budowlane lub usługi do których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami taki okres odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności z tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego.

- Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

  - termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni,

  - w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł:

- zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub

- przedłożoną Zamawiającemu Umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,

Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy, na zasadach określonych w ust. 15-16.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

  - uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności wynagrodzenia od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;

  - uzależniających zwrot Podwykonawcy przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia, od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

- Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo nie później niż 14 dni przed planowanym jej zawarciem.

- Projekt umowy o podwykonawstwo będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.

- Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakże nie później niż przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robót.

- Wykonawca przedłoży, wraz z kopią zawartej Umowy o podwykonawstwo dokument statutowy dotyczący Podwykonawcy potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy.

- Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, ten może zwrócić się z żądaniem zapłaty należytego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

- Przed dokonaniem zapłaty na rzecz zgłoszonego Podwykonawcy, w związku z jego żądaniem  o którym mowa powyżej w ust. 15, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w określonym terminie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy, w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należytej zapłaty lub podmiotu któremu płatność się należy,

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 15, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 16 i 17 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy.

- Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).

- Kwotę równą kwocie zapłaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót.

§ 9

1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

- Za opóźnienie w  wykonaniu zamówienia w stosunku do terminu wykonania umowy, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

- Za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji w stosunku do terminu wyznaczonego Wykonawcy na ich usunięcie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy przez jedną ze Stron umowy z przyczyn leżących po stronie drugiej ze Stron umowy, Stronie odstępującej od umowy przysługuje prawo do naliczenia kary umownej drugiej Stronie umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

- Za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 0,1% ceny wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, za każdy taki przypadek;

- Za opóźnienie w dostarczeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy (umów) zawartych z Podwykonawcą (-cami) lub jej zmiany o których mowa w § 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% ceny wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.

- Za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% ceny wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, za każdy taki przypadek

- Za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% ceny wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, za każdy taki przypadek

- Za niedopełnienie wymogu z tytułu oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 2 ust.12 pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 500 zł za każdorazowe nieprzedłożenie kopii umów na wezwanie Zamawiającego.

- Każda ze Stron ma prawo żądać od drugiej Strony odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej oraz w wypadkach niezabezpieczonych poprzez zapłatę kar umownych.

- Pomimo realizacji prawa odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy.

- Kwota naliczonych przez każdą ze Stron kar umownych nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia brutto. W przypadku naliczenia kary umownej za odstąpienie Zamawiający i Wykonawca nie mają prawa do jednoczesnego naliczenia kar, o których mowa powyżej w pkt. 1)., 2), 4), 5), 6),7) i 8).

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

- Wykonawca zabezpiecza należyte wykonanie umowy w drodze wniesienia zabezpieczenia w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego, co stanowi wartość ....................... zł słownie: ........................................................w formie ………………………………………….

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach:

- Zamawiający zwróci część zabezpieczenia w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane tj. od daty pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru.

- 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. Zwrot kwoty (jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania wniesiono gotówką) nastąpi w terminie 15 dni licząc od następnego dnia po upływie terminu gwarancji/rękojmi.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie będzie wykorzystane do pokrycia roszczeń dotyczących zgodnego z umową wykonania usługi i do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji za wykonane roboty.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, z zabezpieczenia wraz z powstałymi odsetkami, będą potrącane należności związane ze zgodnym z umową wykonaniem usługi, w tym kary umowne, na pokrycie roszczeń wynikających z tytułu gwarancji za wykonanie roboty.

§ 11

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1)	W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie to może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2)	W przypadku, gdy Wykonawca - z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - nie rozpocznie prac w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy lub gdy samowolnie przerwie wykonywanie prac na czas dłuższy niż 14 dni; prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 30 dni liczonym od upływu 14 dni odpowiednio od dnia podpisania umowy lub samowolnego przerwania prac.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy Zamawiający będzie zalegał z zapłatą wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy; Wykonawca będzie mógł odstąpić od umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego z wyznaczeniem mu dodatkowego 
14-dniowego terminu na zapłatę; prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 30 dni liczonym począwszy od upływu terminu wskazanego w wezwaniu.

3.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i musi zawierać uzasadnienie.

4.	W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)	W terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

2)	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która ponosi winę za odstąpienie drugiej strony od Umowy.

§ 12

            - Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnych aneksów.

- Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

- zmiany terminu realizacji umowy spowodowanej okolicznościami na które Wykonawca nie  ma wpływu, a związanymi z realizacją zamówienia i mających wpływ na jego wykonanie zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy w przypadku powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego  terminu zakończenia realizacji umowy,

- zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy w przypadku pisemnego uzgodnienia między Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy,

- zmniejszenia wysokości wynagrodzenia w przypadku rezygnacji przez Zamawijącego z realizacji części zamówienia;

- zmiany sposobu realizacji umowy spowodowanej w szczególności zastosowaniem przez Wykonawcę rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego w odniesieniu do rozwiązań przewidzianych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- zmiany sposobu realizacji umowy, w tym wzajemnych rozliczeń, wynikające ze zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym zmiana stawki VAT lub stawek celnych – w takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o różnicę pomiędzy obowiązującą a wprowadzaną stawką),

- zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych,

- wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego,

- zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem  umowy,

- zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zmiany sposobu płatności – z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub których nie można był przewidzieć lub mającego wpływ na realizację zamówienia,

- zmiany podmiotu na rzecz którego Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia w przypadku udzielenia zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą
 i jej zawarcia przez Wykonawcę.

- Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej strony propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:

- opis zmiany,

- uzasadnienie zmiany,

- czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany za termin zakończenia umowy.

- Zamawiający może (ale nie jest zobowiązany) wyrazić zgodę na zmiany, w uznaniu argumentów przedstawionych we wskazanym wniosku przez Wykonawcę.

§ 13.

- Zamawiający spełniając obowiązek informacyjny określony w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuje, iż:

- jest administratorem danych Wykonawcy,

- w zakresie związanym z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawca może kontaktować się z wyznaczonym przez Zamawiającego Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@rawik.pl lub pisemnie na adres siedziby Zamawiającego,

- dane osobowe Wykonawcy, w tym również jeżeli będzie to niezbędne dane reprezentantów, pełnomocników lub pracowników Wykonawcy, a także innych osób wskazanych w umowie, Zamawiający będzie przetwarzał w celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy, wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, wygaśnięcia roszczeń z niej wynikających oraz przez okres wskazany w odpowiednich przepisach, w tym ustawie o rachunkowości i ustawie –Ordynacja podatkowa,

- dane osobowe Wykonawcy mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

- Do danych osobowych Wykonawcy mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy np. firmy prawnicze i doradcze,

- Wykonawcy przysługuje prawo dostępu danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia 
i wykonania niniejszej umowy.

- Zamawiający przetwarzając dane Wykonawcy nie będzie podejmował decyzji 
w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

- Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Ewentualne spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                           WYKONAWCA:

Załączniki:

- Oferta Wykonawcy.

Wzór

GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA NR …………………………………………

Do: 	Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Juliusza Słowackiego 70

96 - 200 Rawa Mazowiecka, Polska

Dotyczy:   Umowy na: ………………………………………………………. 
Numer zamówienia: RAWiK /…./2018

My, niżej podpisani [dane Gwaranta: nazwisko, dane banku, adres], zwani dalej Gwarantem, niniejszym oświadczamy, iż na żądanie Wykonawcy: [nazwa i adres Wykonawcy] udzielamy Zamawiającemu [nazwa i adres Zamawiającego], jako główny dłużnik, a nie tylko jako poręczyciel, gwarancji zapłaty kwoty do wysokości 10% wartości Wynagrodzenia, tj. …………………PLN [kwota zabezpieczenia należytego wykonania Umowy cyfra i słownie], stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania ww. Umowy, którą to kwotę wypłacimy bezwarunkowo, nieodwołalnie, bez zastrzeżeń z naszej strony i bez wcześniejszego roszczenia należności od Wykonawcy, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków Umowy lub Usług, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienioną powyżej Umową, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Umowę, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja należytego wykonania Umowy wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od dnia podpisania Umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna w wysokości 100%, tj. w kwocie ……. zł (słownie: ……..), która jest sumą gwarancyjną należną Zamawiającemu po spełnieniu warunków niniejszej gwarancji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. do daty pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót i przekazaniu kompletu dokumentacji powykonawczych przez Wykonawcę, lecz nie dłużej niż do dnia ……… Następnie suma gwarancyjna zostanie zredukowana do kwoty równej 30%, tj. do kwoty ………… zł (słownie:……..) która jest sumą gwarancyjną należną Zamawiającemu po spełnieniu warunków niniejszej gwarancji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady i będzie ważna w terminie do 15 dni licząc od następnego dnia po upływie terminu gwarancji/rękojmi (obowiązuje maksymalny okres udzielonej gwarancji lub rękojmi tj. ten który jest dłuższy, na podstawie umowy i oferty Wykonawcy).

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie. Gwarancja musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawem właściwym dla tej gwarancji będzie prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Jakikolwiek spór wynikający z niniejszej gwarancji lub w związku z nią, będzie rozstrzygany zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegać będzie kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w:……………………….., dnia …………………………..……………………..

Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………..

W imieniu: ……………………………………………………………………………………

Podpis: ………………………………………………………………………………………

[pieczęć Gwaranta]

Załącznik nr 8  Wykaz cen

„Remont mieszadła produkcji Halberg oraz czyszczenie wnętrza Wydzielonej Komory Fermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Żydomice”

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: RAWiK/05/2018 |  |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka, Polska

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres (y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

      - Tabela Wykaz cen :

| L.p. | Zakresu robót objęty zamówieniem podstawowym (uwzględniony w cenie ofertowej) | Cena jednostkowa netto (dla danej pozycji zestawienia) | Wartość netto (razem dla całej pozycji z danego wiersza) | Wartość brutto (razem dla całej pozycji z danego wiersza) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontaż/montaż mieszadła, silnika, pompy smaru, instalacji zasilających i sygnałowych | …………………… |  |  |
| 2. | Praca dźwigu samojezdnego demontaż/montaż | …………………… |  |  |
| 3. | Transport mieszadła i silnika do warsztatu/z warsztatu | …………………. |  |  |
| 4. | Zakres prac remontowych w warsztacie: Czyszczenie wszystkich części mieszadła, piaskowanie wszystkich części, wykonanie podkładu Kontrola uszkodzeń. Test obrotowy wału i test prostoliniowości (współosiowości). Sprawdzenie wszystkich kanałów i płaszczyzn gniazd, w razie potrzeby struganie. Struganie (kształtowanie) dysku rozprowadzającego Dysk piany: nowa powłoka z tworzywa sztucznego. Sprawdzenie pompy smaru. Montaż wirnika na wale, statyczne oraz dynamiczne wywarzenie wału. Montaż całego mieszadła wraz z nowymi częściami do punktu nr 9. Malowanie części (kpl.): mających kontakt z powietrzem: - pośrednia warstwa farba: Icosit EG 1 szary, - warstwa zewnętrzna farby: Icosit EG 5 RAL 7032 mających kontakt z osadem: ‐ warstwa zewnętrzna farby: 2x Inertol ‐ Poxitar, czerwono – czarne Wymiana części mieszadła: Instalacja nowego zestawu łożysk, Instalacja nowych tulei wału, Instalacja nowych uszczelnień. | ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………. ……………….. ……………….. ………………... |  |  |
| 5. | Sprawdzenie stanu technicznego rury centralnej i odciągów rury centralnej | ………………… |  |  |
| 6. | Sprawdzenie geodezyjne pionowości rury centralnej | ………………… |  |  |
| 7. | Sprawdzenie geodezyjne prostopadłości osi rury centralnej do płaszczyzny kołnierza montażowego mieszadła | ………………….. |  |  |
| 8. | Rusztowania do sprawdzenia stanu technicznego rury centralnej i odciągów rury centralnej | …………………… |  |  |
| 9. | Usunięcie osadów z komory fermentacyjnej (zakładane do wykonania w okresie 100 roboczo-godzin), w tym: Przetłoczenie do zbiornika osadu przefermentowanego około 300m3 osadu Usunięcie pozostałej części osadów na laguny przy wykorzystaniu pompy zatapialnej lub innej bezpiecznej technologii Usunięcie zestalonej części osadów z dna i ścian stożka komory fermentacyjnej Mycie wewnetrznej części rur osadówych w komorze fermentacyjnej Udrożnienie rury odprowadzenia osadu do pogrzewania z dolnej części stożka | ………………. (stawka za 1 roboczo-godzinę) | (stawka za 1 roboczo-godzinę) x 100 = ……………………… | ……………….. |
| 10. | Próby technologiczne mieszadła po całkowitym wypełnieniu kory fermentacyjnej wodą technologiczną. Kontrola szczelności gazowej połączeń montażowych. | …………………….. |  |  |
|  | Razem zakres robót podstawowych (kwota powinna być zgodna z kwotą wynagrodzenia wskazaną w formularzu ofertowym) |  |  |
|  | Zakres dodatkowy robót (nie uwzględniony w cenie ofertowej), który może wystąpić przy realizacji zadania |  |  |  |
| 11 | Opcjonalny zakres wymiany części mieszadła po ocenie stanu ich zużycia: System monitorowania temperatury PT, Wirnik mieszadła, Dysk rozprowadzający, Naprawa odciągów rury centralnej, Kołnierz dystansowy do pozycji 7. | ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. |  |  |
| 12 | Wymiana wału mieszadła na nowy | ………………………….. |  |  |
| 13 | Usunięcie osadów z komory fermentacyjnej | ………………. (stawka za 1 roboczo-godzinę) | Nie dotyczy | ……………………. |
|  | Razem zakres robót dodatkowych (wyszczególnionych w pkt. 11 i 12) |  |  |  |

PODPIS(Y):

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*niepotrzebne skreślić

# Footnotes

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

* należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2