Rawa Mazowiecka,  4 grudnia 2017r.

Postępowanie nr ZP-29/2017

L.dz.  ……../2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej 
w złotych równowartości 30 000 euro

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” z dnia 07 lipca 2017 roku.

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. J. Słowackiego 70, zaprasza do przedstawienia oferty na opracowanie koncepcji modernizacji Oczyszczalni ścieków Żydomice.

- Nazwa zamówienia:

Opracowanie koncepcji modernizacji Oczyszczalni ścieków Żydomice.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie koncepcji modernizacji Oczyszczalni ścieków  Żydomice, zgodnie z poniższym opisem oczekiwanego  zakresu i rezultatów:

Celem modernizacji jest zwiększenie efektywności procesu mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków oraz zagospodarowanie rolnicze przetworzonych osadów pościekowych.

Koncepcja powinna w szczególności określić szczegółowy zakres dotyczący zadań uwzględnionych w ramach Projektu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II’’ oraz wskazać na konieczne do wykonania tzw. inwestycje związane, które jako kompleksowa modernizacja przyczynią  się do osiągnięcia zakładanych rezultatów.

Koncepcja powinna odnosić się do całego obiektu oczyszczalni i obecnej technologii oczyszczania oraz kompleksowo ujmować wszystkie zadania (w zakresie wszystkich obiektów) niezbędne  do osiągnięcia celów określonych przez Zamawiającego dla planowanych inwestycji.

W ramach ww. Projektu, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zaplanowano prace modernizacyjne na obiektach:

- Komorze denitryfikacji II (w szczególności: dostawę i montaż wyposażenia technologicznego tj. dwóch mieszadeł);

- Studni osadu surowego (w szczególności: modernizację studni i rurociągów osadowych, montaż zasuw z elektronapędem oraz podłączenie do sterowania z przekazaniem informacji przepływu i gęstości do dyspozytorni);

- Zbiorniku defosfatacji (Ob. nr 23.1), zbiornik denitryfikacji I (Ob. Nr 23.2) oraz komory osadu czynnego (Ob. Nr 24.1, 24.2,  24.3),- renowacja powierzchni żelbetonowych: (piaskowanie,  pokrycie powłokami chemoodpornymi powierzchni zbiorników);

- Stacji zlewczej tłuszczy (Ob. Nr 8.3), w tym dostawę i montaż przepływomierza wraz z podłączeniem do systemu AKPiA oraz dostosowanie (adaptacja) zbiornika odcieków z wirówki na zbiornik odpadów, w szczególności poprzez zamontowanie 2 kpl. mieszadeł oraz połączenie obiektów nr 8.3 i ob. Nr 9, a także modernizacje instalacji tłocznej, instalacji elektrycznych i AKPiA.

Oczekujemy kompleksowego opracowania, które wskaże zakres wszystkich niezbędnych inwestycji, koniecznych do osiągnięcia ww. celów modernizacji.

Koncepcja powinna obejmować rozwiązania techniczne dotyczące modernizacji oczyszczalni wynikające z jej dotychczasowej eksploatacji oraz analizy wariantowe dla zadań planowanych do realizacji.

Opracowanie powinno bazować na:

- szczegółowym bilansie ilości ścieków (na podstawie danych demograficznych oraz analizy statystycznej pomiarów przepływu i wyników badań stężeń zanieczyszczeń z lat 2014-2017) oraz stężeń i ładunków zanieczyszczeń,

- obliczeniach technologicznych, w szczególności sprawdzeniu parametrów pracy obiektów technologicznych (sprawdzenie podstawowych parametrów pracy oczyszczalni w zakresie: kubatury i wymiarów obiektów, czasów zatrzymania, obciążeń hydraulicznych, stężeń, obciążeń i wieku osadu, czasu fermentacji, produkcji biogazu), profilu hydraulicznego ścieżki ściekowej oczyszczalni,

- obliczeniach hydraulicznych i profilu hydraulicznego (sprawdzenie układu hydraulicznego całej oczyszczalni, wykonanie obliczeń hydraulicznych i profilu hydraulicznego ścieżki  ściekowej oczyszczalni).

Koncepcja powinna również uwzględniać rozwiązania (zarówno nowe inwestycje jak i ulepszenia istniejącego wyposażenia Oczyszczalni) mające na celu usprawnienie eksploatacji, w szczególności:

- modernizację układu transportu pulpy piaskowej oraz płukania piasku,

- modernizację linii odbioru tłuszczy (w tym  modernizację studni rozprężnej),

- wprowadzenie ujęcia ścieków oczyszczonych (wody technologicznej), wraz z wprowadzeniem zbiornika wody technologicznej zasilanego wariantowo ściekami oczyszczonymi lub wodą wodociągową (przy zachowaniu wymaganego stopnia zabezpieczenia antyskażeniowego, filtracji i zapewnieniu odpowiedniego ciśnienia),

- rozwiązania umożliwiające okresowe wyłączenie z eksploatacji istniejącego WKF (jeden z wariantów rozwiązania powinien obejmować budowę i wdrożenie do cyklu technologicznego drugiego WKF),

- pompowe odprowadzanie ciał pływających (flotatu) z osadników wtórnych,

- montaż drugiej równoległej instalacji odsiarczania biogazu,

- rozwiązania mające na celu ograniczenie zużycia energii (modernizacja systemu napowietrzania, montaż systemu pomiaru azotu i wprowadzenie systemu sterującego napowietrzaniem w zależności od stężenia azotu).

Opracowanie w części opisowej powinno zawierać:

- opis docelowego stanu obiektów oczyszczalni z określeniem ich podstawowych parametrów technologicznych, w tym bilans ilościowy i jakościowy ścieków na dopływie i odpływie z oczyszczalni,

- ocenę stanu istniejącego oczyszczalni,

- przesłanki do modernizacji i rozbudowy,

- zestawienie projektowanych maszyn i urządzeń wraz z określeniem ich optymalnych parametrów,

- zestawienie i szczegółowy opis zastosowanych rozwiązań technicznych (dobór urządzeń i schemat funkcjonalny połączeń między nimi i częścią oczyszczalni ni przewidzianą do modernizacji),

- zakres niezbędnych prac adaptacyjnych, budowlanych, instalacyjnych, montażowych przewidzianych do realizacji w danym wariancie koncepcji,

- opis proponowanej technologii oczyszczania, wraz z bilansem wytwarzanych w procesie odpadów oraz ze schematem technologicznym wysokościowym proponowanych rozwiązań,

- wykaz projektowanych pomiarów,

- opis harmonogramu prac dotyczących wdrożenia koncepcji,

- określenie kosztów inwestycyjnych (preliminarz kosztów; na podstawie uproszczonego kosztorysu opracowanego przez osobę ze stosownymi uprawnieniami w tym zakresie)

- określenie kosztów operacyjnych związanych z realizacją  zadań ujętych w koncepcji,

- wskazanie (rekomendowanie) Zamawiającemu wariantu do realizacji wraz z uzasadnieniem.

Zamówienie obejmuje opracowanie: planu sytuacyjnego terenu oczyszczalni z naniesionym zakresem prac uwzględnionym w Koncepcji, schematu technologicznego po modernizacji, profilu hydraulicznego i szkiców koncepcyjnych niektórych węzłów technologicznych po wdrożeniu Koncepcji.

Dokumentacja techniczna koncepcji winna być opracowana w zakresie branży technologicznej, instalacyjnej, konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i AKPiA.

Koncepcja będzie uzgadniana na etapie jej opracowywania z Zamawiającym.

Gotowe opracowanie należy złożyć do siedziby Zamawiającego w 2 egz. w wersji papierowej i wersji elektronicznej na załączonych płytach (pliki pdf i wersja edytowalna). Podstawą odbioru koncepcji będzie stosowny protokół odbioru bez uwag.

Mając na uwadze, iż opracowanie będzie stanowiło podstawę dla Zamawiającego do opracowania SIWZ na realizację robót (PFU), w kosztach opracowania należy uwzględnić opracowanie Planu sytuacyjnego terenu oczyszczalni z naniesionym zakresem prac uwzględnionym w Koncepcji, Schemat technologiczny, Profil hydrauliczny i Szkice koncepcyjne niektórych węzłów technologicznych po wdrożeniu Koncepcji.

Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje oraz posiadaną dokumentację m.in. mapę do celów projektowych 1:500, dokumentację geologiczną terenu inwestycji, dane na temat ilości i składu ścieków, dane na temat osadów dowożonych, obowiązujące decyzje i pozwolenia, informacje na temat parametrów pracy poszczególnych urządzeń i obiektów.

Zamawiający sugeruje aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z obiektem Oczyszczalni ścieków Żydomice.

- Kod  CPV:  71320000-7

- Warunki udziału:

- Zamawiający wymaga, aby koncepcja została opracowana przez zespół specjalistów w skład którego wchodzą minimum 3 osoby legitymujące się wyższym wykształceniem technicznym w zakresie odnoszącym się do gospodarki wodno-ściekowej oraz minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania lub pracy na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku w firmie z branży wodno-ściekowej. Na potwierdzenie powyższego Oferent jest zobowiązany do przedstawienia do oferty wykazu osób wskazanych do realizacji niniejszego zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia (wg wzoru stanowiącego  załącznik nr 3),

- Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał się  doświadczeniem w realizacji opracowań  odpowiadających zakresowi niniejszego zamówienia. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany wykazać wykonanie przynajmniej dwóch zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością do usług stanowiących przedmiot  zamówienia tj. wykonania .W tym celu Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością do usług stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, czasookresu realizacji i miejsca wykonania (wg wzoru stanowiącego  załącznik nr 4), wraz z dokumentami potwierdzającymi, że w/w usługi zostały wykonane należycie.

- Termin realizacji: do 120 dni od dnia podpisania umowy.

- Opis sposobu przedstawienia oferty:

- Termin składania ofert: do 12 grudnia 2017r

- Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w formie pisemnej, na adres siedziby Zamawiającego: ul. Juliusza Słowackiego 70,  96-200 Rawa Mazowiecka

- Zamawiający dopuszcza przesłanie wersji elektronicznej oferty na adres mailowy Zamawiającego: rawik@rawik.pl w terminie składania ofert (ofertę  złożoną drogą e-mail należy niezwłocznie – nie później jak w terminie 3 dni od przesłania oferty drogą  elektroniczną, potwierdzić w formie pisemnej).

- Wymagania dotyczące formy oferty:

- Oferta powinna zawierać zakres informacji zgodny z wzorem oferty załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wymaga się, by oferta była przygotowana w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

- Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia,  zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu i faksu oraz e-mail (do przekazywania informacji w związku z prowadzonym  postępowaniem), powinna być podpisana czytelnie przez wykonawcę.

- Oferta powinna zawierać dane wykonawcy potwierdzone stosownym dokumentem rejestrowym  dotyczącym prowadzonej działalności

- Sposób wyboru oferty (kryteria oceny):

- O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

- Oferty zostaną ocenione przez zamawiajacego w oparciu o nastepujące kryteria i ich znaczenie:

| L.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena (C) | 100% |

Zasady oceny kryterium ,,Cena’’ (C):

W przypadku kryterium ,,Cena’’ oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

C min

Px (C) = ---------------------- x 100 pkt.

Cx

gdzie:

Px (C) – liczba punktów jakie otrzyma oferta ,,X’’ za kryterium ,,Cena’’;

C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Cx  - cena oferty ,,X’’

- Podstawy wykluczenia:

- Wykluczony z udziału w postępowaniu zostanie Wykonawca, który jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo; Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

  - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty stosownego oświadczenia, zgodnie z wzorem załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego.

- Wykonawca powinien posiadać uprawnienia niezbędne do wykonywania czynności przy wykonaniu niniejszego zamówienia.

- Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, jak również dysponować pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru (sądowego, przedsiębiorstw, handlowego) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

- wykaz osób wskazanych do realizacji zamówienia

- wykaz wykonanych usług

- Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy:

- zmiana terminu wykonania umowy na skutek zaistnienia okoliczności za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a które mają wpływ na zakres i/lub termin wykonania zamówienia,

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmian obowiązującego prawa oraz działania organów i podmiotów zewnętrznych mających  wpływ na harmonogram realizacji zamówienia,

- zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia i kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,

- w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych procedurą.

- Pozostałe Informacje

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” z dnia 07 lipca 2017 roku.

- Usługa jest dofinansowana w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza II” nr projektu POIS.02.03.00-00-0043/16 w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

- Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

- O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje za pośrednictwem  publikatorów z których korzystał przy upublicznieniu Zapytania ofertowego. Oferenci zostaną poinformowani drogą elektroniczną (e-mail lub w przypadku braku - faks).

- Tryb wyboru Wykonawcy niniejszego zamówienia określa „Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro” realizowanych przez Rawskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o.

- Informacji dotyczących postępowania udziela Pani Anna Stanisławczyk.

Z  poważaniem,

………………………………

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (wzór)

………….……………………..

( pieczęć wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Postępowanie ZP-29/2017

Ja (My), niżej podpisany(ni).......................... .............................................. ............................ ..

działając w imieniu i na rzecz :............................................................................. .............. .......

(pełna nazwa wykonawcy)

.......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

REGON........................................................       NIP......................................................................

nr telefonu ............................................. nr faxu ............................ e-mail ...........................................

Osoba do kontaktu w sprawie oferty ………………………………… tel……………………………………

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, nr postępowania ZP-29/2017 z dnia 04.12.2017 r. o wartości kwoty nie przekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro pn: Opracowanie koncepcji modernizacji Oczyszczalni ścieków Żydomice.

1. Oferuję(-my) wykonanie całości przedmiotu zamówienia za:

cena oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi (bez podatku VAT): ........................ PLN

(słownie PLN: ................................................................................................................)

należny podatek VAT 23% w wysokości ........................................................................... PLN,

(słownie PLN: ……………………………………………………………………………………)

całkowita cena oferty (z podatkiem VAT) : .........................................................................PLN

(słownie PLN: .....................................................................................................................);

2. Deklaruję(-my) termin wykonania zamówienia: do 120 dni od dnia podpisania umowy

- Oświadczamy, iż cena wskazana w pkt. 1 jest wynagrodzeniem  ryczałtowym  i obejmuje wykonanie całego  przedmiotu zamówienia, zgodnie z zakresem określonym w Zapytaniu ofertowym. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

- Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

Akceptujemy 30 dniowy termin płatności.

.............................., dn. ..............................          ................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do  
                                            reprezentowania wykonawcy

Postępowanie ZP-29/2017

Załącznik nr 2

.........................................................

(pieczątka Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Ja niżej podpisany oświadczam, iż nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………..

podpis osoby upoważnionej

Załącznik  nr  3 do Zapytania ofertowego z dnia 04.12.2017r

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia -  wzór.

| Postępowanie ZP | - 29/2017 |
| --- | --- |

| L.p. | Funkcja pełniona w związku z realizacją przedmiotu zamówienia | Imię i nazwisko | Kwalifikacje | Doświadczenie zawodowe | Informacja o podstawie do dysponowania wskazanymi osobami (np.: umowa o pracę lub zlecenia, zawarta między wykonawcą a wskazaną osobą) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Uwaga:

Wykonawca przestawia według podanego poniżej wzoru informacje o osobach wskazanych do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca na własną odpowiedzialność przedstawia te informacje, które uważa za istotne w świetle wymagań SIWZ. Zaprezentowane informacje muszą być precyzyjnie.

PODPIS(Y):

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego oświadczenia w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego Oświadczenia w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik  nr  4 do Zapytania ofertowego z dnia 04.12.2017r

Wykaz wykonanych zamówień - wzór

| Postępowanie ZP-29/2017 |  |
| --- | --- |

| L.p. | Nazwa zamówienia | Zakres usługi | Wartość zamówienia w PLN bez podatku VAT | Termin realizacji (od.. do…) | Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Oferty dowody, że ww. usługi zostały wykonane należycie.

PODPIS(Y):

| lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego oświadczenia w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego Oświadczenia w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |